## Slide 1
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Marca: Colonial
Dulce con bajo contenido de lactosa, diseñado para el consumo del hogar. Formulado especialmente para personas con restricciones en el consumo de lactosa.
Proceso: Producto obtenido mediante la evaporación a presión normal o reducida de la leche pasteurizada y deslactosada, azúcar (sacarosa), y otros ingredientes y/o aditivos permitidos.
Textura: Lisa, cremosa y brillante.
Color: Castaño oscuro
Sabor: Lácteo intenso (tipo casero)
FICHA TÉCNICA
DULCE DE LECHE DESLACTOSADO
INGREDIENTES
CONDICIONES DE CONSERVACIÓN Y TRANSPORTE
Este producto debe ser conservado y transportado a temperatura ambiente en lugares frescos y secos.
Una vez abierto mantener refrigerado.
IDENTIFICACIÓN
En cada envase se identifica:
Elab: dd/mm/aa
Venc: dd/mm/aa
Lote: ddmmnºpailada
Contenido: 440 g.
Envase primario: Frasco de vidrio con tapa metálica.
Envase secundario: caja de cartón
PRESENTACIÓN
VIDA ÚTIL
12 meses desde la fecha de envasado.
El producto cumple con las normativas del Reglamento Bromatológico Nacional.
Elaborado por Granja Pocha S.A. UY-138
Leche pasteurizada, azúcar, glucosa, regulador de acidez: bicarbonato de sodio (INS 500ii), conservador: sorbato de potasio (INS202). Libre de gluten.
ESPECIFICACIÓN SENSORIAL
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Humedad (g/100 g)
Materia grasa (g/100 g)
Ceniza (g/100 g)
Proteínas (g/100 g)
ESPECIFICACIONES FISICOQUÍMICAS
Determinación Límite Método de ensayo Referencia
máx. 30
6 - 9
máx. 2
mín. 5
Estufa
Butirométrico
AOAC 2000 945.46
Kjeldahl
Norma FIL 15B: 1991
Norma FIL 13C: 1987
AOAC 2000 945.46
Norma Fil 20B: 1993
Coliformes /g (30ºC)
Aerobios mesófilos /g
Hongos y Levaduras /g
Estafilococos coag. Pos. /g
Salmonella spp /25g
Listeria monocytogenes /25 g
ESPECIFICACIONES MICROBIOLÓGICAS
Determinación Límite Método de ensayo Referencia
<10
<100
<10
<10
Ausencia
Ausencia
FIL 73A: 1985
APHA 1992c .24(1)
FIL 94B: 1990
FIL 145: 1990
USDA-FSIS 9CFR 25/7/1996
USDA-FSIS
<10
<100
<10
<10
Ausencia
Ausencia
Ruta 54 Km.5 - Juan Lacaze - Colonia – Uruguay
Convenio 826, Montevideo – Uruguay Tel (598) 2208 8482
e-mail: comercialgranjapocha.com
web: http://www.colonialuruguay.com

## Slide 2
FICHA TÉCNICA
DULCE DE LECHE DESLACTOSADO
Porcentaje de glucosa respecto a sacarosa | 15%
Contenido de sorbato de potasio en producto final | 200 ppm