## Slide 1
Marca: Puerto Sauce
Queso procesado pasteurizado.
Proceso: Producto obtenido por trituración, mezcla, fusión y emulsión por tempertatura y agentes emulsionantes de diferentes variedades de queso y otros ingredientes
Consistencia: Firme y elástica
Textura: Compacta, lisa, no granulosa
Color: Blanco amarillento uniforme
Sabor y olor: Láctico suave, característico
Suciedad o elementos extraños: Ausencia
FICHA TÉCNICA
QUESO PARA SANDWICH
INGREDIENTES
CONDICIONES DE CONSERVACIÓN Y TRANSPORTE
Este producto debe ser conservado y transportado en condiciones de refrigeración, temperatura entre 4 y 7 ºC.
IDENTIFICACIÓN
En cada envase se identifica:
Elab: dd/mm/aa
Venc: dd/mm/aa
L: ddmmn°tachada
Contenido:
Horma: peso aproximado 3,5 kg
Condiciones de envasado: vacío
Envase primario: bolsa de polietileno termocontraíble
PRESENTACIÓN
VIDA ÚTIL
4 meses desde la fecha de elaboración.
El producto cumple con las normativas del Reglamento Bromatológico Nacional.
Elaborado por Granja Pocha S.A. UY-138
IC THA 004/313, Nº Reg. Prod. 004/313-022 - IM. Reg. S.R.A. Nº 22654/17 - IC R.B. Z/19/1486-15
Queso (leche pasteurizada, fermento láctico, cloruro de sodio, cloruro de calcio, enzimas coagulantes), caseinato, crema de leche, manteca, almidón de maiz, colorante natural INS 160b, emulsificante (fosfatos y polifosfatos E339i – E450ii), conservante: sorbato de potasio (E200)
ESPECIFICACIÓN SENSORIAL
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Humedad
Materia grasa
ESPECIFICACIONES FISICOQUÍMICAS
Determinación Límite Método de ensayo Referencia
44 % - 49 %
21% - 26%
Estufa
Van Gulik
Norma FIL 4A: 1982
Norma FIL 5B:1986
Coliformes /g (30ºC)
Coliformes /g (45ºC)
Hongos y Levaduras /g
Estafilococos coag. Pos. /g
Salmonella spp /25g
Listeria monocytogenes /25 g
ESPECIFICACIONES MICROBIOLÓGICAS
Determinación Límite Método de ensayo Referencia
< 10
< 10
< 100
< 100
Ausencia
Ausencia
FIL 73A: 1985
APHA 1992c .24(1)
FIL 94B: 1990
FIL 145: 1990
FIL 93A: 1985
FIL 145: 1990
Placa
Placa
Petrifilm
Petrifilm AOAC
FDA/AOAC 1995
FDA/AOAC 1995
FIL 143A: 1995
Ruta 54 Km.5 - Juan Lacaze - Colonia – Uruguay
Convenio 826, Montevideo – Uruguay Tel (598) 2208 8482
e-mail: comercialgranjapocha.com
web: http://www.colonialuruguay.com
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
INFORMACION NUTRICIONAL Porción 30g (1 1/2 rebanadas) |  | 
 | Cantidad por porción | % VD (*)
Valor energético | 96 kcal = 399 kJ | 5
Carbohidratos | 1.2 | 0
Proteína | 6.9 | 9
Grasas totales | 7 | 13
Grasas saturadas | 4.5 | 21
Grasas trans | 0 | -
Fibra alimentaria | 0 | 0
Sodio | 345 | 14
* % Valores diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 Kj. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. |  |